| ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU |
| --- |
| 1.1. | Identifikacija proizvoda |
|  | Trgovačko ime: | OWATROL DECK CLEANER |
|  | Kemijsko ime: | - |
|  | Kataloški broj: | - |
|  | UFI broj: | - |
|  | Oblik: | - |
| 1.2. | Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju |
|  | Uporaba: | Sredstvo za čišćenje i izbjeljivanje palube. |
|  | Namjene koje se ne preporučuju: | Preporučuju se samo načini upotrebe navedeni u prethodnoj rubrici. |
|  | Razlog za nekorištenje: | Nema |
| 1.3. | Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list |
|  | Naziv tvrtke: | Kalina d.o.o. |
|  | Adresa: | Kalina 2, 51 000 Rijeka |
|  | Telefon: | 00-385-51-412-700 |
|  | Faks: | 00-385-51-459-069 |
|  | e-mail odgovorne osobe: | maja@kalina-ri.hr |
|  | Nacionalni kontakt: | - |
|  | Proizvođač: | DURIEU S.A. Z.A.I. „La Mariniere“ 2, bis rue Charles de Gaulle , 91070 BONDOUFLE, FRANCE info@durieu.com |
| 1.4. | Broj telefona za izvanredna stanja |
|  | Broj telefona službe za izvanredna stanja: | 112 |
|  | Broj telefona za medicinske informacije: | 01-23-48-342 |
|  | Ostali podaci: | Nema |
| ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| 2.1. | Razvrstavanje tvari ili smjese |
| 2.1.1. | Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP) |
|  | Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: | Oznaka upozorenja*: |
|  | Nadraž.koža 2 Nadraž.oka 2 | H315 H319 |
| 2.1.2. | Dodatne obavijesti |
| *Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16. |
| 2.2. | Elementi označivanja |
|  | Identifikacija proizvoda: | OWATROL DECK CLEANER |
|  | Identifikacijski broj: | - |
|  | Broj autorizacije: | - |
|  | Piktogrami: |  |
|  | Oznaka opasnosti: | UPOZORENJE |
|  | Oznake upozorenja: | H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H315 Nadražuje kožu. |
|  | Oznake obavijesti: | P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. |
|  | Dodatni podaci o opasnostima: |  |
| 2.3. | Ostale opasnosti |
|  | Ova smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više. Ova smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije u razinama od 0,1% ili više. |
| ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA |
| CAS/ EC/ Indeksni broj | Broj registracije po REACH-u | % mase | Ime | Razvrstavanje prema (EZ)1272/2008 (CLP) |
| 144-62-7 205-634-3 607-006-00-8 | - | 2,5-10 | Oksalna kiselina | Ak.toks 4 H312 Ak.toks 4 H302 |
| 7601-54-9 231-509-8 | - | 2,5-10 | Trinatrijev ortofosfat | Nadraž.koža 2 H315 Nadraž.oka 2 H319 TCOJ 3 H335 |
| 57-55-6 200-338-0 | 01-2119456809-23-XXXX | 1-2,5 | Propan-1,2-diol | Gutanje, ATE=22000 mg/kg |
| ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI |
| 4.1. | Opis mjera prve pomoći |
|  | Opće napomene: | U slučaju sumnje ili ako simptomi potraju, uvijek pozovite liječnika. NIKADA ne izazivati povraćanje ako je osoba u nesvijesti |
|  | Nakon udisanja: | - |
|  | Nakon dodira s kožom: | Svući svu natopljenu odjeću i obuću. Mjesta dodira temeljito ispirati vodom i blagim sapunom. Paziti da ne ostatci proizvoda ne zaostanu između kože i odjeće, satova, nakita, obuće i sl. |
|  | Nakon dodira s očima: | Čistim prstima (prvo oprati ruke) raširiti kapke i temeljito ispirati oko 15 minuta. U slučaju crvenila, bolova ili oštećenja vidnog polja, potražiti pomoć oftamologa. |
|  | Nakon gutanja: | Ne davati ništa na usta. U slučaju gutanja male količine (jedan gutljaj) isprati usta vodom i pozvati liječnika. |
|  | Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć: | Vidi odjeljak 8. |
| 4.2. | Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni |
|  | Nakon udisanja: | - |
|  | Nakon dodira s kožom: | - |
|  | Nakon dodira s očima: | - |
|  | Nakon gutanja: | - |
| 4.3. | Hitna liječnička pomoć i posebna obrada |
|  | - |
| ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA |
| 5.1. | Sredstva za gašenje |
|  | Prikladna sredstva: | vodeni sprej, vodena maglica, prah, ugljikov dioksid, voda s dodatkom AFFF, višenamjenski ABC prah, pjena, suhi pijesak |
|  | Neprikladna sredstva: | Direktni vodeni mlaz |
| 5.2. | Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese |
|  | Opasni produkti gorenja: | Kod požara se razvija gusti crni dim. Raspadni proizvodi gorenja su opasni za zdravlje, a to su ugljikov monoksid i ugljikov dioksid. |
| 5.3. | Savjeti za gasitelje požara |
|  | Čizme, rukavice i naočale. Samostalni aparat za disanje. |
| 5.4. | Dodatne informacije |
|  | Nema podataka |
| ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |
| 6.1. | Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti |
| 6.1.1. | Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje |
|  | Zaštitna oprema: | Ne udisati pare. Izbjegavati kontakt sa kožom i očima. Ako dođe do izlijevanja velike količine proizvoda, evakuirati sve osobe. Dopustiti ulaz samo interventnom osoblju. |
|  | Postupci sprječavanja nesreće: | Skladišne prostore i radne prostorije redovito provjetravati. Koristiti preporučena osobna zaštitna sredstva. Pridržavati se uputa za rad koje su napisane na deklaraciji proizvoda. |
|  | Postupci u slučaju nesreće: | Ukloniti izvore paljenja, pozvati vatrogasce i policiju. |
| 6.1.2. | Za interventno osoblje: |
|  | Kompletna osobna zaštitna oprema, pogledati odjeljak 8. |
| 6.2. | Mjere zaštite okoliša: |
|  | Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotoke i drenažne sustave postavljanjem brana i pregrada (mogu se koristiti pješčane brane i slični inertni materijali koji dobro upijaju tekućinu) . Omogućiti dobru ventilaciju. Ukloniti sve moguće izvore paljenja. Ne pušiti. U slučaju većih istjecanja obavijestiti broj 112. |
| 6.3. | Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje |
| 6.3.1. | Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje: | Iskopavanje zaštitnog jarka, ograđivanje vrećama napunjenih suhim pijeskom, zemljom ili glinom. Spriječiti mogućnost izljevanja u kanalizaciju i podvodne vode. |
| 6.3.2. | Za čišćenje: | Očistite sa deterdžentom. Nemojte koristiti otapala. |
| 6.3.3. | Ostale informacije: | - |
| 6.4. | Uputa na druge odjeljke |
|  | - |
| ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE |
| 7.1. | Mjere opreza za sigurno rukovanje |
| 7.1.1. | Mjere zaštite |
|  | Mjere za sprječavanje požara: | Držati daleko od izvora topline, izvora paljenja i ne koristiti iskreće alate. Koristiti ispravnu opremu i uređaje. |
|  | Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine: | Dobra ventilacija, koja će odvoditi aerosol i prašinu dalje od radnika. Korištenje ispravnih šprica sa usmjerenim mlazom. |
|  | Mjere zaštite okoliša: | Utvrditi područje opasnosti i spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotoke, kanale, drenažne sustave i tlo iskapanjem zaštitnog jarka, ograđivanjem vrećama napunjenim suhim pijeskom, zemljom ili glinom. Omogućiti dobru ventilaciju prostora. |
| 7.1.2. | Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu |
|  | Redovito održavati propisanu higijenu za rad s opasnim tvarima. Skidati kontaminiranu odjeću i obuću. Nakon svakog prekida obavezno oprati ruke. Dobra ventilacija radnih prostorija. Osigurati da se stanica za ispiranje očiju i sigurnosni tuševi nalaze u blizini radnog mjesta. |
| 7.2. | Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti |
|  | Tehničke mjere i uvjeti skladištenja: |  |
|  | Materijali za spremnike: | Koristiti samo originalne spremnike od strane proizvođača (plastične). Neprikladni materijali su metalne, željezne i čelične kantice |
|  | Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike: | Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima, propisno izvedenim i opremljenim uz osiguranje provjetravanja i odgovarajuće temperature (5-30°C). Poduzeti mjere protiv elektrostatičkog naboja. |
|  | Savjeti za opremanje skladišta: | Prema propisima o skladištu za opasne kemikalije. Dobra ventilacija, oprema; ormarić prve pomoći, vatrogasni aparati, adsorpcijski pijesak, sanitarni čvorovi sa tuševima, upute o postupanju u slučaju nesreće, osobna zaštitna sredstva. |
|  | Ostali podaci o uvjetima skladištenja: | U skladištu ne držati iskreći alat i uređaje koji mogu proizvesti iskru. Ne pušiti. |
| 7.3. | Posebna krajnja uporaba ili uporabe |
|  | Preporuke: | Nema |
| ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA |
| 8.1. | Nadzorni parametri |
| Tvar | CAS broj | Granične vrijednosti izloženosti GVI / KGVI | Biološke granične vrijednosti |
|  |  | ppm | mg/m3 |  |
| Oksalna kiselina | 144-62-7 | - | 1/- | - |
| Propan-1,2-diol Ukupno pare i čestice Samo čestice | 57-55-6 | 150/- - | 474/- 10 | - |
| Pravna osnova: HR OEL |
| Naziv tvari: | - |
| EC broj: | - | CAS broj: | - |  |
| DNEL |
| Industrijski |
| Način izlaganja: | Akutni lokalni učinci | Akutni sistemski učinci | Kronični lokalni učinci | Kronični sistemski učinci |
| Oralno | - | - | - | - |
| Inhalacijski | - | - | - | - |
| Dermalno | - | - | - | - |
| Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: |  |
| Korisnički |
| Način izlaganja: | Akutni lokalni učinci | Akutni sistemski učinci | Kronični lokalni učinci | Kronični sistemski učinci |
| Oralno | - | - | - | - |
| Inhalacijski | - | - | - | - |
| Dermalno | - | - | - | - |
| PNEC (Predviđene bezefektne koncentracije) |
| Zaštićeni cilj u okolišu | PNEC |
| Slatka voda | Nije na raspolaganju |
| Slatkovodni sedimenti | Nije na raspolaganju |
| Morska voda | Nije na raspolaganju |
| Morski sedimenti | Nije na raspolaganju |
| Hranidbeni lanac | Nije na raspolaganju |
| Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda | Nije na raspolaganju |
| Tlo (poljoprivredno) | Nije na raspolaganju |
| Zrak | Nije na raspolaganju |
| 8.2. | Nadzor nad izloženošću |
| 8.2.1. | Odgovarajući upravljački uređaji |
|  | Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe: | Koristiti preporučena osobna zaštitna sredstva. Ne pušiti, jesti ni piti gdje se radi sa kemikalijama. |
|  | Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: | - |
|  | Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: | - |
|  | Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: | Osigurati blizinu tekuće vode (tuš) za ispiranje oči. |
| 8.2.2. | Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema |
| 8.2.2.1. | Zaštita očiju i lica: | Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica (HRN EN ISO 16321). U slučaju visokog rizika, zaštititi lice sa štitnikom. |
| 8.2.2.2. | Zaštita kože |
|  | Zaštita ruku: | Zaštitne rukavice (HRN EN 374-1) od PVC-a (polivinil klorid), butil gume (izobutilen-isporen kopolimer), lateks, nitrilna guma. Za debljinu rukavica 0,75mm vrijeme nošenja rukavica je max.480min. |
|  | Zaštita tijela: | U normalnim okolnostima pamučna odjeća (HRN EN ISO 13688) i gumene čizme (HRN EN 13832). U slučaju opasnosti od prolijevanja odjeća prikladna za zaštitu od tekućih kemikalija , tip 3:HRN EN 14605 ili tip 6: HRN EN 13034 |
| 8.2.2.3. | Zaštita dišnog sustava: | Propisani standardi za maske: HRN EN 136, 140, 405 i za filtre: HRN EN 143 i 149 Polumaska (HRN EN 149) ili maska sa filtrom (HRN EN 140). Kombinirana maska sa filtrom (HRN EN 14387) za zaštitu od organskih i anorganskih plinova i para: A1 i AX (smeđa). Maska za zaštitu od čestica HRN EN 143: P2 (bijela) |
| 8.2.2.4. | Toplinske opasnosti: | Ne smije se zagrijavati. U slučaju požara izbjegavati udisanje dima. |
| 8.2.3. | Nadzor nad izloženošću okoliša |
|  |  | Ne dopustiti nekontrolirano ispuštanje proizvoda u okoliš. |
| ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA |
| 9.1. | Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima |
|  |  | Vrijednost | Metoda |
|  | Agregatno stanje: | viskozna tekućina | - |
|  | Boja: | nespecificirana | - |
|  | Miris (prag mirisa): | Nema podataka | - |
|  |  | Nema podataka | - |
|  | Talište/ledište | Nema podataka | - |
|  | Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja: | Nema podataka |  |
|  | Zapaljivost: | Nema podataka | - |
|  | donja i gornja granica eksplozivnosti: | Nema podataka |  |
|  | Plamište: | Nema podataka | - |
|  | Temperatura samozapaljenja: | Nema podataka |  |
|  | Temperatura raspada: | Nema podataka |  |
|  | pH: | 2 | - |
|  | Kinematička viskoznost: | Nema podataka |  |
|  | Topljivost(i): | Topivo u vodi | - |
|  | Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow): | Nema podataka | - |
|  | Tlak pare: | Nema podataka | - |
|  | Gustoća i/ili relativna gustoća: | >1 |  |
|  | Svojstva čestica: | Nema podataka | - |
| 9.2. | Ostale informacije |
| ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST |
| 10.1. | Reaktivnost: | Nema podataka |
| 10.2. | Kemijska stabilnost: | Proizvod je stabilan u standardnim uvjetima. |
| 10.3. | Mogućnost opasnih reakcija: | Nema podataka |
| 10.4. | Uvjeti koje treba izbjegavati: | Zamrzavanje. Držati podalje od korozivnih srdstava, kao što su jake kiseline ili lužine kako biste izbjegli moguće curenje ili samozapaljenje. |
| 10.5. | Inkompatibilni materijali: | Nema podataka |
| 10.6. | Opasni proizvodi raspada: | Ugljikov monoksid, ugljikov dioksid. |
| ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE |
| 11.1. | Informacije o toksikološkim učincima |
|  | Akutna toksičnost smjesa: Može izazvati nepovratno oštećenje kože, izlaganje smjesi 4 sata može izazvati upalu kožu, stvaranje eritema ,eskara ili edema. Može imati reverzibilne učinke na oči, kao što je iritacija oka koja je potpuno reverzibilna do kraja promatranja nakon 21 dan. |
| Akutna toksičnost: propan-1,2-diol Put unosa Metoda Organizam Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese Vrijeme izlaganja Rezultat Gutanje: - štakor LD50 22000 mg/kg Dodir s kožom: - kunić LD50 >2000 mg7kg Udisanje: - štakor LC50 - >315642 mg/l |
|  | Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ): |
|  | Specifični učinci | Izloženi organ | Napomena |
| Gutanje: | - |  |  |
| Dodir s kožom: | - |  |  |
| Udisanje: | - |  |  |
|  | Opasnost od aspiracije: |  |
| - |
|  | Nadraživanje i nagrizanje |
| Nagrizanje/ nadraživanje kože: | Korozivna svojstva temelje se na niskom pH (jaka kiselina). OECD 431 Nije razvrstano kao nagrizajuće/nadražujuće |
| Ozbiljno oštećenje/ nadraživanje očiju: | Korozivna svojstva temelje se na niskom pH (jaka kiselina). Nije razvrstano kao nagrizajuće/nadražujuće |
|  | Preosjetljivost |
| Dodir s kožom: | Propan-1,2,-diol: kunić, OECD 406 ne izaziva preosjetljivost |
| Udisanje: | - |
|  | Specifični simptomi |
| Gutanje: | - |
| Dodir s kožom: | - |
| Udisanje: | - |
| Dodir s očima: | - |
|  | Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična) |
| Nema podataka |
|  | Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP): |
| Nema podataka |
|  | CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost) |
|  | Karcinogenost: | Nije kancerogeno |
|  | Mutagenost in-vitro: | Nije mutageno |
|  | Genotoksičnost: | Nije genotoksično |
|  | Mutagenost in-vivo: | Nije mutageno |
|  | Mutageni učinak na spolne stanice: | Nije mutageno |
|  | Reproduktivna toksičnost: | Nije reproduktivno toksično |
|  | Ukupna evaluacija CMR svojstava: | Nema podataka |
| 11.2. | Informacije o drugim opasnostima |
| 11.2.1. | Svojstva endokrine disrupcije: |  |
|  | Ne sadrži endokrine disruptore. |  |
| 11.2.2. | Ostale informacije: |
| ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE |
| 12.1. | Toksičnost |
| Akutna toksičnost: | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Ribe | LC50 | 96 sati | Oncorhynchus mykiss | OCDE 203 | 40613 mg/l | - |
| Rakovi | EC50 | 48 sati | Ceriodaphnia dubia | OCDE 202 | 18340 mg/l | - |
| Alge/vodene biljke | IC50 | 72 sata | Pseudokirchnerella subcapitata | OCDE 201 | 19000 mg/l | - |
| *Podaci za propan-1,2,.diol Nema dostupnih podataka o toksičnosti proizoda na vodeni okoliš. |
| Kronična otrovnost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Nema dostupnih podataka o toksičnosti proizoda na vodeni okoliš. |
| 12.2. | Postojanost i razgradivost |
|  | Abiotička razgradnja |
| Nema podataka |
|  | Biorazgradnja |
| Proizvod: lako biorazgradivo. Propan-1,2-diol: nisu dostupni podaci o razgradivosti, smatra se da se tvar ne razgrađuje brzo. |
| 12.3. | Bioakumulacijski potencijal |
|  | Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow) |
| Nema podataka |
|  | Faktor biokoncentracije (BCF) |
| Nema podataka |
|  | Kronična ekotoksičnost |
| Nema podataka |
| 12.4. | Pokretljivost u tlu |
|  | Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu: |
|  | Nema podataka. |
|  | Površinska napetost: |
| Nema podataka |
|  | Adsorpcija/desorpcija |
| Nema podataka |
| 12.5. | Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB |
|  | Ovaj proizvod ne sadrži PBT (postojane, bioakumulativne i toksične) vPvB (vrlo postojane i vrlo bioakumulativne) kemikalije. |
| 12.6. | Svojstva endokrine disrupcije |
|  | Ova smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije u razinama od 0,1% ili više. |
| 12.7. | Ostali štetni učinci |
|  | Razrjeđeno u puno vode, proizvod ne predstavlja značajnu opasnost za okoliš. |
| ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE |
| 13.1. | Metode obrade otpada |
| 13.1.1. | Odlaganje proizvoda/ambalaže: |
|  | Ostatke proizvoda ne izlijevati u kanalizaciju ili vodene tokove i ne bacati u komunalni otpad. Ostatke proizvoda i ambalažu treba predati ovlaštenoj tvrtki od strane nadležnog ministarstva. |
| 13.1.2. | Ključni broj otpada: |
|  | 15 01 10* Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima. 06 01 06* ostale kiseline |
| 13.1.3. | Načini obrade otpada: |
|  | Termička obrada otpada u specijaliziranim spalionicama otpada. |
| 13.1.4. | Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju: |
|  | Ne izlijevati u kanalizaciju. |
| 13.1.5. | Ostale preporuke za odlaganje: |
|  | Nema |
| ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU |
| Kopneni prijevoz cestama (ADR) 14.1. UN broj ili identifikacijski broj: - 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: - 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: - 14.4. Skupina pakiranja: - 14.5. Opasnosti za okoliš: - 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: - Kopneni prijevoz željeznicom (RID) 14.1. UN broj ili identifikacijski broj: - 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: - 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: - 14.4. Skupina pakiranja: - 14.5. Opasnosti za okoliš: - 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: - Prijevoz morem (IMDG) 14.1. UN broj ili identifikacijski broj: - 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: - 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: - 14.4. Skupina pakiranja: - 14.5. Opasnosti za okoliš: - 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: - 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a: - 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: - 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: - 14.4. Skupina pakiranja: - 14.5. Opasnosti za okoliš: - 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: - Dodatne informacije: Nema |
| Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR) 14.1. UN broj ili identifikacijski broj: - 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u: - 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: - 14.4. Skupina pakiranja: - 14.5. Opasnosti za okoliš: - 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: - Dodatne informacije: Nema |
| ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA |
| 15.1. | Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu |
|  | EU uredbe |  |
|  | Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi |
|  | Autorizacije: | Nema podataka |
|  | Ograničenja: | Nema podataka |
|  | Ostale EU uredbe: | Uredba REACH, Uredba (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP), Direktiva o zaštiti majčinstva (92/85 / EEC) za trudnice i dojilje. Pridržavajte se ograničenja zapošljavanja za maloljetnike prema "Smjernicama za zaštitu na posla za maloljetnike" (94/33 / EZ). |
|  | Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): nema |
|  | Nacionalna regulativa: | Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Uredba (EZ) br. 1907/2006 i 1272/2008, Zakon o prijevozu opasnih tvari, nacionalna regulativa o održivom gospodarenju otpadom |
| 15.2. | Ocjenjivanje kemijske sigurnosti |
|  | Nije provedeno |
| ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE |
| 16.1. | Navođenje promjena: | Drugo izdanje |
| 16.2. | Skraćenice: | ADR Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari CAS Chemical Abstracts Service CLP Razvrstavanje, označivanje i pakiranje CMR Karcinogeno, mutageno ili reproduktivno toksično DIN Izvedena razina izloženosti bez učinka EC Efektivna koncentracija EZ Europske zajednice EN Europska norma IATA-DGR Međunarodna udruga za zračni prijevoz IBC Code International Code for theConstruction and EquipmentofShipscarryingDangerousChemicalsinBulk ICAO-TI International Civil AviationOrganization Technical Instructions for theSafe Transport ofDangerous Goodsby Air IMDG Code International MaritimeDangerousGoodsCode ISO Međunarodna organizacija za normizaciju LC Smrtonosna koncentracija LD Smrtonosna doza OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj PBT Postojan, bioakumulativan i toksičan PNEC Predviđena koncentracija bez učinka REACH Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija IMDG Code International MaritimeDangerousGoodsCode ISO Međunarodna organizacija za normizaciju TCOP – TCO ponavljano izlaganje TCOJ – TCO jednokratno izlaganje VOC Hlapljivi organski spojevi vPvB vrlo postojan i vrlo bioakumulativan |
| 16.3. | Ključna literatura i izvori podataka: | Originalni sigurnosno-tehnički list dobiven od proizvođača Internetske stranice EACHA http://echa.europa.eu/ |
| 16.4. | Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP |
| Razvrstavanje prema CLP | Postupak razvrstavanja |
| 16.5. | Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst) |
|  |  | H | 302 Štetno ako se proguta. |
|  |  | H | 312 Štetno u dodiru s kožom. |
|  |  | H | 315 Nadražuje kožu. |
|  |  | H | 319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. |
|  |  | H | 335 Može nadražiti dišni sustav. |
| 16.6. | Savjeti za uvježbavanje: | Nema podataka |
| 16.7. | Daljnje obavijesti: | Ovaj sigurnosno-tehnički list sukladan je sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1906/2007 i (EZ) 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. Informacije nisu zamjena za specifikacije kvalitete te se ne smiju smatrati jamstvom za prikladnost i primjenjivost ovog proizvoda za bilo koju namjenu. Gore navedene informacije temelje se na našim trenutnim spoznajama te su uskladu sa našim zakonskim propisima. |

PRILOG: Scenariji izloženosti sukladno Izvješću o kemijskoj sigurnosti